testo 105温度计

testo105温度计是德图开发的一款兼具外观与性能于一体的优质温度计产品，主要应用方向为对冷冻食品的刺入式测温。这一直是温度测量方面的难题。现在您只需选择好105的钢针类型，就可以轻而易举的测量您想测量的冷冻食品了。

testo 105温度计产品介绍： 包括：testo 105食品温度计、三个可更换探针（浸入式探针, 冷冻食品探针, 长探针）、墙挂扣和铝箱 testo 105温度计，配有适用于不同应用的可更换探针，尤其适用于食品工业。显示器带背光功能，即使在暗处也能方便读取。 用户可设定上下限值，当超过此限值时，温度计会发出声光报警。 优点一览 • 3种不同探针，适用于不同应用 • 用户可自行更换探针 • 2个可自由设定限值，testo 105温度计 并带声光报警功能 • testo 105温度计 内置背光灯 • • 2行显示 • 坚固、防水(IP 65) • 外形新颖 量程 -50～+275 °C 精度 ±1°C (-50～-20.1 °C) ±0.5°C (-20～+99.9 °C) ±1% (+100～+275 °C) 分辨率 0.1 °C 操作温度 -40～+70 °C 防护等级 IP65 重量 139 g 规格 (LxWxH) 145 x38 x 195 mm