testo 206-pH1测量仪

testo 206-pH1测量仪
订货号:0563 2061
简要描述
testo 206-pH1, 测量液体的pH值
产品介绍：
testo 206-pH1, 测量pH值和温度，连接的pH1探头适用于液体测量，探头带凝胶材质的存储帽，配备保护软套和固定夹
该款pH计用于快速检测液态物质。 刺入式pH探头和具有温度补偿功能的温度探头合二为一，设计独特。德图的pH探头坚固耐用，且无需保养。容量大的凝胶电极和双层隔膜，使得探头性能不受污浊物的影响。
优点一览：
? 电极无需保养
? 自动识别全量程值
? 内置温度探头
? 可作1点、2点或3点标定
? 配备保护软套：坚固、防水、干净，可清洗，防护等级IP68
技术数据 –testo 206 Ph3
传感器 pH电极 NTC
量程 0～14pH 0～+60℃（短期达80℃，5分钟）
精度 ±0.02pH ±0.4℃
分辨率 0.01pH 0.1℃
存放温度 -20～+70℃ 工作温度 0～+60℃
补偿功能 自动温度补偿
测量速率 2次/秒
电池寿命 80h（10分钟自动关机）尺寸 197*33*20mm