BP-7011/11D/11F/11FD 1路模拟量输入模块

特性

◆模拟量输入

| 输入类型 | mV、V或mA（用125Ω外电阻） |
| --- | --- |
| 热点阻类型 | K、T、E、R、S、B、N、C |
| 输入通道 | 1 |
| 电压范围 | ±15mV 、±50mV 、±100mV 、±500mV 、 |
|  | ±1V 、±2.5V |
| 电流范围 | ±20mA |
| 分辨率 | 16位 |
| 采样速率 | 10次/秒 |
| 带宽 | 5.4Hz |
| 输入阻抗 | 20MΩ |
| 精度 | 0.05%或更高 |
| 零点漂移 | ±0.5uV/℃ |
| 满量程漂移 | ±25ppm/℃ |
| CMR@50/60Hz:150db |
| NMR@50/60Hz:100db |
| 过压保护 | 10V（P——P） |
| 隔离电压 | 3000V |

◆开关量输入

| 输入通道 | 1 |
| --- | --- |
| 逻辑0电平 | 0～1V |
| 逻辑1电平 | 3.5～30V |

◆事件计数器

| 最大输入频率 | 50Hz |
| --- | --- |
| 输入脉冲宽度 | 最小1ms |

◆开关量输出

| 输出通道 | 2 |
| --- | --- |
| 集电极开路 | 30V |
| 输出负载 | 最大接受30mA |
| 功率耗散 | 300mW |

◆LED显示：4位半（BP-7011D）
◆电源

| 输入 | +10～+30VDC |
| --- | --- |
| 功耗 | 0.9W（BP-7011） 1.5W（BP-7011D） |