Testo 106防水安全型测温仪

testo 106 具有响应快、精度高的特点。适用于食品生产车间、餐饮、酒店、工业厨房、超级市场等的快速测量。该款温度仪外形小巧、经济实用。配备的探头极细而坚固，非常适合测量小尺寸食品的中心温度。

优点一览： 量程宽，精度高 极细的特殊食品探头，几乎看不到钻入的洞 声光报警，可设定报警极限值 配备防水可洗的保护软套，安全卫生 （IP 67） 测量快速（每秒测量2次） 小巧，便携，握感好 自动识别测量终值（Auto-Hold功能） 技术参数 储存温度 -40 ~ +70 °C 操作温度 -20 ~ +50 °C 电池类型 3V 钮扣电池 (CR 2032) 电池寿命 350 h 重量 80 g 尺寸 215 x 34 x 19 mm 材质/外壳 ABS 探头类型 NTC 量程 -50 ~ +275 °C 精度 ±1 % 的测量值 (+100 ~ +275 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +99.9 °C) ±1 °C (-50 ~ -30.1 °C) 分辨率 0.1 °C 其它说明 0563 1063 Testo 106插入式温度计,106 防水安全型测温仪,德图 106防水插入式温度仪